Załącznik nr 4 do Oferty
Specyfikacja dla narzędzi hydraulicznych.
Lp.	Funkcjonalność	Wypełnia Oferent - potwierdzenie spełnienia wymagań, / opisać zastosowanie, podać parametry techniczne oraz producenta.
1	Producent i nazwa urządzenia:
2	Nożyce hydrauliczne S 788, siła cięcia: 1101 kN, 112 ton, minimalne rozwarcie ostrzy: 200 mm, ciśnienie robocze: 70 MPa.
3	Rozpieracz ramieniowy SP 555, min. siła rozpierania: 52 kN, max. siła rozpierania: 658 kN, 67 ton, dystans cięcia: 569 mm, rozwarcie ramion: 730 mm, ciśnienie robocze: 70 MPa
4	Narzędzia hydrauliczne pasujące do istniejącego w jednostce sprzętu zestawu Lucas.